1	Druhy diod

Z hlediska technologie výroby je možné diody zhruba rozdělit na hrotové a plošné.

1.1	Hrotová dioda

Tyto diody byly na počátku vývoje polovodičových součástek. Zdánlivě využívají přechod kov-polovodič, většinou však je vytvořen miniaturní přechod PN.

Hrotové diody jsou vhodné pro malé proudy. Používají se k vysokofrekvenčnímu usměrňování a jako rychlé spínací diody. Základním prvkem pro výrobu je buď germanium, nebo křemík. Hrotové diody, kromě mikrovlnných jsou neperspektivní a v současné době se už nevyrábějí.

Obrázek 1 - Hrotová dioda

Princip:

Na základní destičku polovodiče s vodivostí typu N je silnou pružinou přitlačován wolframový hrot. Velkým proudovým impulsem se polovodič nataví, wolfram se částečně rozpustí a vytvoří subminiaturní oblast P – tzv. formování. I nadále se po vytvoření přechodu wolframový hrot dotýká polovodiče a tvoří tedy kontakt k oblasti P. S nepatrnými rozměry přechodu a mechanickým uspořádáním souvisí nejdůležitější

Vlastnosti hrotové diody:

- malý propustný proud a malé závěrné napětí, malá kapacita přechodu a malá parazitní indukčnost

- vysoký mezní kmitočet (100–1000 Hz)

- krátká zotavovací doba, malá mechanická odolnost

- používá se k usměrňování vysokofrekvenčních proudů

1.2	Plošná dioda

Plošné diody se používají převážně v usměrňovačích střídavého proudu na stejnosměrný. Je vyrobena tak, že kapka india se při vysoké teplotě vtaví do křemíkové destičky a vytvoří tím PN přechod. PN přechod není bodový, ale plošný.

Obrázek 2 - Plošná dioda

Přechod u plošné diody je v porovnání s hrotovou diodou rozměrný, lze ho zhotovit třemi technologickými způsoby: tažením, legováním, difúzí. Tažené přechody mají výborné elektrické vlastnosti, výroba je neekonomická.

Legovaný (slévaný) přechod je dokonale strmý (tenký) – změna typu vodivosti se děje na krátké dráze. Má malý závěrný proud, velký sériový odpor, nedokonalý kontakt. Difúzní technologií je možno získat úplně rovné přechody a jejich parametry je možno udržet v úzkých tolerancích.

Germaniové diody jsou vhodné pro menší napětí a velké proudy, na rozdíl od křemíkových mají menší kapacitu, menší prahové napětí a větší mezní kmitočet.

1.3	Kontrolní otázky

- Jak dělíme polovodičové diody z hlediska technologie?

- K čemu jsou vhodné hrotové diody?

- Vysvětlete princip hrotové diody.

- Popište vlastnosti hrotové diody.

- Kde se používají plošné diody?

- Popište jak je vyrobena plošná dioda.

- Popište PN přechod plošné diody.

3

- Doporučená literatura

  - VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 1. Vyd. Praha: SNTL, 1984. 303 s. ISBN 04-508-86

  - TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. dopl. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 623 s. ISBN 80-867-0613-3.

  - MALINA, Václav. Poznáváme elektroniku I. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1994. 173 s. ISBN 80-858-2817-0.

  - BEZDĚK, Miloslav. Elektronika: učebnice. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-359-32.

  - KESL, Jan. Elektronika: učebnice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 86 s. ISBN 80-720-0261-9.

- Použitá literatura a zdroje

  - VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 1. Vyd. Praha: SNTL, 1984. 303 s. ISBN 04-508-86

  - TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. dopl. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 623 s. ISBN 80-867-0613-3.

  - KESL, Jan. Elektronika: učebnice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 86 s. ISBN 80-720-0261-9.

4	Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 - HROTOVÁ DIODA	2

OBRÁZEK 2 - PLOŠNÁ DIODA	3