Polovodičová dioda

1.1	Popis diody

Dioda je dvouvrstvá elektronická polovodičová součástka se dvěma elektrodami, která vede elektrický proud jen v jednom směru a působí tím jako ventil. Její vývody jsou značeny jako katoda a anoda. Polovodičová dioda je tvořena jedním PN přechodem s částí typu P a s částí typu N (přechod je vytvořen v jednom materiálu - nejsou to dva kousky přitisknuté k sobě!).

Dioda má dva pracovní vývody, které se nazývají anoda (A) a katoda (K). K výrobě diod se používá polovodičový prvek germanium a křemík. Při výrobě jsou konstruovány tak, aby kladly propustnému proudu zanedbatelný odpor a v závěrném směru vykazovaly co jak největší odpor. Slouží například k usměrňování střídavého napětí a proudu. V propustném směru začínají vést proud, když napětí překročí prahovou hodnotu. Pro křemík je tato hodnota asi 0,6V – to je prahové napětí této diody.

Obrázek 1 - PN přechod

Je- li anoda proti katodě polována kladně, potom je dioda v propustném směru (sepnuta) pokud je polována záporně je dioda v závěrném směru, tzn. (vypnuta). Diody se používají jak ve stejnosměrném obvodu, tak i v obvodu střídavém.

Obrázek 2 - schématická značka diody a orientace veličin

iF - okamžitá hodnota proudu v propustném směru (forward)

iR - okamžitá hodnota proudu v závěrném směru (revers)

u - napětí na diodě v propustném směru

uR - napětí na diodě v závěrném směru

A – anoda

K - katoda

2

1.2	Základní parametry diody

Prahové napětí - elektrické napětí, při kterém dojde k otevření diody. Závisí na teplotě a materiálu, z kterého je dioda vyrobena. (Si -0,65V až 0,7V, Ge - 0,3V, GaAs - 1,2V

Průrazné napětí - elektrické napětí, které způsobí při zapojení v závěrném směru zničení přechodu P-N a průchod proudu diodou.

Maximální zatížení - největší možný výkon elektrického proudu, který nepoškodí diodu.

Maximální proud - největší proud, který může procházet diodou.

Teplotní rozmezí - rozmezí teplot, při kterých může dioda pracovat.

Další důležitou vlastností diody je kmitočet, do kterého ji lze použít, ten souvisí s kapacitou PN přechodu. Čím nižší kapacita, tím vyšší kmitočet. Běžné usměrňovací diody lze použít do stovek Hz až několika kHz.

Statické vlastnosti diody popisuje VA charakteristika diody - závislost proudu protékajícího diodou na napětí mezi vývody.

Obrázek 3 - příklad VA charakteristiky diody

UT0 – propustné prahové napětí (se zvyšující teplotou klesá)

URRM – maximální opakovatelná hodnota závěrného napětí

URSM - maximální neopakovatelná hodnota závěrného napětí

UBR – hodnota průrazného závěrného napětí

Pro výběru napěťové zatížitelnosti diody se vychází z údaje URRM , která se může na diodě periodicky opakovat. Překročení hodnoty URSM může znamenat poškození závěrných vlastností diody, proto se nesmí na diodě vyskytovat.

1.3	Kontrolní otázky

- Popište polovodičovou diodu.

- Vyjmenujte základní parametry diody a popište je.

- Co popisuje VA charakteristika diody?

3

- Doporučená literatura

  - VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 1. Vyd. Praha: SNTL, 1984. 303 s. ISBN 04-508-86

  - TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. dopl. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 623 s. ISBN 80-867-0613-3.

  - MALINA, Václav. Poznáváme elektroniku I. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1994. 173 s. ISBN 80-858-2817-0.

  - BEZDĚK, Miloslav. Elektronika: učebnice. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-359-32.

  - KESL, Jan. Elektronika: učebnice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 86 s. ISBN 80-720-0261-9.

- Použitá literatura a zdroje

  - VOŽENÍLEK, Ladislav a Miloš ŘEŠÁTKO. Základy elektrotechniky I. 1. Vyd. Praha: SNTL, 1984. 303 s. ISBN 04-508-86

  - TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. dopl. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 623 s. ISBN 80-867-0613-3.

  - KESL, Jan. Elektronika: učebnice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 86 s. ISBN 80-720-0261-9.

4	Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 - PN PŘECHOD	2

OBRÁZEK 2 - SCHÉMATICKÁ ZNAČKA DIODY A ORIENTACE VELIČIN	2

OBRÁZEK 3 - PŘÍKLAD VA CHARAKTERISTIKY DIODY	3

4