Vlastnosti	reálného	kondenzátoru	jsou	dány	použitým

dielektrikem, provedením elektrod a přívodů. Kromě kapacity tak vykazuje kondenzátor i odpor v dielektriku a odpor elektrod včetně přívodů a jejich indukčnost. Tyto parazitní prvky jsou kmitočtově

závislé.

Úplné náhradní zapojení reálného kondenzátoru vytváří obvod:

Riz

L	Rd	Rp

C

Kde: C…kapacita kondenzátoru

L…indukčnost desek a přívodů

Riz…izolační odpor dielektrika

Rd…představuje ztráty v dielektriku

Rp…odpor přívodů a elektrod

Při výpočtech obvodů s kondenzátory a nižších kmitočtech je používán jeho zjednodušený model s paralelně nebo sériově zapojeným rezistorem.

|  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| tg  |  |  |  |  | RP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  |  CP  RP |
|  | IC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  CP |  |  |  |  |

tgδ - se nazývá ztrátový činitel

a je to poměr činného výkonu ztraceného v kondenzátoru k jalovému výkonu při harmonickém napětí daného kmitočtu.

Zdroj: BEN (1), str. 141

| tg  U R |  |  | RS  I   C |  |  | Výrobci kondenzátorů udávají |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  R | ztrátový činitel pro určitý kmitočet. |
|  |  |  |  |  |  |  | S | S | Čím je jeho velikost menší, tím je |
| UC |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | kondenzátor kvalitnější. |
|  |  |  |  CS |  |  |  |

Průchodem střídavého proudu kondenzátorem vznikají ztráty, které jsou dány:

- ztrátami na odporech přívodů a elektrod

- ztrátami v použitém dielektriku

- ztrátami v izolační povrchové vrstvě

Zdroj: BEN (1), str. 141

MĚŘENÍ KAPACITY KONDENZÁTORŮ

Kapacitu kondenzátoru je možné měřit:

- Výchylkovými metodami

- voltmetrem a ampérmetrem ( Ohmova metoda )

- balistickým galvanometrem

- třemi ampérmetry

- měřiči kapacity (analogové nebo číslicové)

b) Můstkovými metodami

- můstky s ručním vyvažováním

- automaticky vyvažované můstky RLCG

Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem

měření velkých kapacit	měření malých kapacit

| X C |  | U | X C  | 1 |  CX  | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2fC |  | 2fU |
|  |  |  | I |  |  |  |  |

|  | Ch |  |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C –hraniční kapacita |
|  |  |  |  | RA |  RV |  |
|  |  |  |  |  |  | h |
| Zdroj: BEN (1), str. 142, 143 |  |  |  |  |  |  |  |