TEST:

- V čem spočívá metoda měření kapacity kondenzátoru pomocí voltmetru a ampérmetru?

2. Jaké jsou nevýhody této metody?

3. Co udává tzv. hraniční kapacita?

- Napište vztahy pro výpočet relativní a absolutní chyby naměřeného údaje u digitálních měřicích přístrojů.

TEST - ŘEŠENÍ:

- Při stanovení kapacity pomocí voltmetru a ampérmetru stanovíme z podílu napětí a proudu impedanci, která je pro malý ztrátový činitel

(tgδ < 0,01) rovna kapacitní reaktanci.

| Potom je kapacita CX |  | I |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2f U |

- Při stanovení kapacity pomocí voltmetru a ampérmetru zanedbáváme vliv parazitních prvků, z efektivní hodnoty napětí a proudu nemůžeme stanovit ztrátový činitel tgδ.

Výpočet korekcí na spotřebu měřicích přístrojů je poměrně složitý.

Výslednou hodnotu kapacity stanovujeme měřením a výpočtem což snižuje přesnost výsledku.

Pro měření malých kapacit je nutné použít vyšší napětí a vyšší kmitočet, aby obvodem protékal měřitelný proud.

- Měření kapacity pomocí voltmetru a ampérmetru připomíná Ohmovu metodu měření odporu. Podobně jako při měření odporu musíme podle velikosti kapacity zvolit vhodné zapojení měřicích přístrojů, aby chyba metody byla co nejmenší. Hraniční kapacita pro použití zapojení pro měření malých nebo velkých kapacit je přibližně dána vztahem

| Ch |  |  | 1 |  |  | kde RA – vnitřní odpor ampérmetru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RA |  RV |  | RV – vnitřní odpor voltmetru |

4.

POUŽITÉ ZDROJE

- BEN - technická literatura. Elektrotechnická měření. Dotisk 1.vydání. Praha: Nakladatelství BEN – technická literatura, 2003. 256 s. ISBN 80-7300-022-9.

- HAASZ, Vladimír; SEDLÁČEK, Miloš. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ, Přístroje a metody. Dotisk 2. vydání. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2005.

337 s. ISBN 80-01-02731-7.