Měření fázového posunu osciloskopem

Pro zjišťování fázového posunu mezi dvěma napěťovými signály pomocí osciloskopu můžeme využít dvě metody:

Metoda zobrazení obou průběhů signálů současně na dvoukanálovém osciloskopu

- dvoukanálový osciloskop je přepnut v režimu DUAL a na oba vstupy přivedeme měřené napětí

- základnu synchronizujeme jedním napětím a jeho kmitočet nastavíme tak, aby na stínítku byla alespoň jedna celá perioda signálu

- na obrazovce odečteme počet dílků definující délku periody napěťového signálu (a) a počet dílků definující fázový posun mezi signály (b)

- z naměřených výpočet fázového posunu ve stupních

Metoda elipsy

- metoda je vhodná při zjišťování fázového posunu sinusových průběhů napětí

- časová základna je vypnuta, osciloskop je přepnut v režimu XY a na oba vstupy přivedeme měřené napětí

- vhodné je mít amplitudu obou napěťových signálů přibližně stejnou

- zobrazení obrazce na stínítku osciloskopu a stanovení hodnot a, b

- výpočet fázového posunu ve stupních

Příklady zobrazení obrazců při různých fázových posunech

Tato metoda není příliš přesná a proto není tak často používána.

Ukázka měření fázového posunu při měření RC členů

Sledujeme fázový posun mezi napětím na vstupu a výstupu RC členu.

Zapojení měřícího obvodu

Zobrazení průběhů vstupního a výstupního napětí na obrazovce osciloskopu

Výpočet fázového posunu:	φ = 360 * b/a

φ = 360 * 2/13 = 55°