Název měření:	Závislost impedance cívky na frekvenci

Účel měření: Změřit a graficky vyjádřit závislost impedance cívky na frekvenci.

Použité přístroje:

Schéma zapojení:

Postup měření:

- Multimetrem změřte odpor vinutí cívky Rss (multimetr jako ohmmetr).

- Na funkčním generátoru nastavte napětí 1V. Postupně měňte frekvenci podle tabulky. Pro každou frekvenci nastavte  napětí  1V a odečtěte proudu tekoucího cívkou. Naměřené hodnoty zapisujte do tabulky.

- Pro každou frekvenci postupně vypočítejte:
      - impedanci Z pomocí napětí a proudu Z=U/I
      - induktivní reaktanci XL ze vztahu  Z2 = R2 + XL2
      - indukčnost cívky ze vztahu XL = 2(fL

- Pro dvě frekvence znázorněte graficky impedanci cívky a její reálnou a jalovou složku (vektorový diagram ve vhodném měřítku).

- Vyneste do grafu závislost impedance Z a induktivní reaktance XL na frekvenci Z = f (f) XL = f (f).

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro cívku:

RSS = ………… (

| f (Hz( | U (V( | I (mA( | Z ((( | XL ((( | L (mH( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |

Závislost kapacitní reaktance na frekvenci

Postup měření:  Místo cívky zapoj kondenzátor s kapacitou 12uF a postupuj stejně, jako při předešlém

měření.

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro kondenzátor:

| f (Hz( | U (V( | I (mA( | XC ((( | C (uF( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |

Xc = U/I

Xc=1/ 2(fC

C=1/2(fXc

Vyneste do grafu závislost kapacitní reaktance XC na frekvenci XC = f (f).

Závislost odporu na frekvenci

Postup měření:  Místo kondenzátoru zapoj rezistor s odporem 100( a postupuj stejně, jako při předešlém

měření.

| f (Hz( | U (V( | I (mA( | R ((( |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 250 |  |  |  |
| 300 |  |  |  |
| 350 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |
| 450 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |

Vyneste do grafu závislost odporu R na frekvenci R = f (f).

Závěr: Zhodnoťte výsledky měření a grafického vyjádření výsledků.

# Text boxes

funkční

generátor

RSS

L

A

V