Měření kmitočtové charakteristiky na tranzistorovém zesilovači

ZADÁNÍ:

Změřte kmitočtovou charakteristiku jednotranzistorového zesilovače se zpětnou vazbou a určete jeho kmitočtový rozsah.

SCHÉMA:

| RB1 | RC |
| --- | --- |
|  | UC |

RB2

C2	C3

C1

| ~ |  | T1 | u2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V1 U1 RB3 | U2 V2 |  |
| Hz |  | RE |  |
| f,U1 |  |  |  |

C1, C3 = 100nF, C2 = 1 nF, RB2 = 20 kohm, RB3 = 10 kohm, RC = 5 kohm, RE = 1 kohm,

POSTUP MĚŘENÍ:

Nejdříve ověříme činnost zesilovače v základním zapojení. Osciloskop přechodně připojíme stejnosměrně (před C3). Pracovní bod nastavujeme dekádou RB1 do třídy A, tak aby nastala symetrická limitace, pak obnovíme zapojení dle schématu a měříme kmitočtovou charakteristiku tak, že frekvenci generátoru měníme podle hodnot v tabulce a pro výpočet zisku

- dB využijeme schopnost multimetru měřit přímo v dB nebo vztah au=20log(U2/U1). Napětí generátoru (U1) nastavíme asi 100 mV. Dolní a horní mezní frekvenci fD a fH určíme z grafu pro pokles 3 dB proti středu pásma.

TABULKA:

| f (Hz) | au (dB) |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 50 |  |
| 100 |  |
| 200 |  |
| 500 |  |
| 1000 |  |
| 2000 |  |
| 5000 |  |
| 10000 |  |
| 20000 |  |
| 50000 |  |
| 100000 |  |

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ MEZNÍCH FREKVENCÍ KMITOČTOVÉHO ROZSAHU:

(viz červené objekty na obrázku)

VÝSLEDKY MĚRENÍ:

Graf naměřené kmitočtové charakteristiky s logaritmickou osou frekvence a z grafu odečtené hodnoty fD a fH uvedené v závěru.