## Slide 2: Základní konfigurace směrovače a směrovacích protokolů

## Slide 3: Řešení:
Router A Router#configure terminal Router(config)#hostname RouterA RouterA(config)#interface fastEthernet 0/0 RouterA(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.0.0 RouterA(config-if)#no shutdown RouterA(config-if)#exit RouterA(config)#interface serial 0/0 RouterA(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 RouterA(config-if)#clock rate 64000 RouterA(config-if)#no shutdown RouterA#show controllers serial 0/0 Interface Serial0/0 Hardware is PowerQUICC MPC860 DCE V.35, clock rate 64000 idb at 0x80CAF240, driver data structure at 0x80CB204C . . RouterA#configure t RouterA(config)#ip host RouterB 172.16.0.2 255.255.0.0 RouterA(config)#exit RouterA#show hosts RouterB None (perm, OK) 0 IP 172.16.0.2 255.255.0.0 RouterA#conf terminal RouterA(config)#enable secret konzola RouterA(config)#line console 0 RouterA(config-line)#password konzola RouterA(config-line)#login RouterA(config-line)#exit RouterA(config)#line vty 0 4 RouterA(config-line)#password konzola RouterA(config-line)#login RouterA(config-line)#exit RouterA(config)# RouterA(config-router)#exit

## Slide 4
Router B Router>enable Router#conf terminal Router(config)#hostname RouterB RouterB(config)#interface fastEthernet 0/0 RouterB(config-if)#ip address 17.18.0.1 255.255.0.0 RouterB(config-if)#no shutdown RouterB(config-if)#exit RouterB(config)#interface serial 0/0 RouterB(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.0.0 RouterB(config-if)#no shutdown RouterB(config-if)#exit RouterB(config)#ip host RouterA 172.16.0.1 255.255.0.0 RouterB(config)#exit RouterB#ping RouterA Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms RouterB#configure terminal RouterB(config)#enable secret konzola RouterB(config)#line console 0 RouterB(config-line)#password konzola RouterB(config-line)#login RouterB(config-line)#exit RouterB(config)#line vty 0 4 RouterB(config-line)#password kozola RouterB(config-line)#login RouterB(config-line)#exit

## Slide 5
RouterB(config)#router rip RouterB(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.25
RouterB(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.255.255
RouterB(config-router)#exit RouterB(config)#exit Router A RouterA(config)#router rip RouterA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 RouterA(config-router)#network 172.17.0.0 0.0.255.255
RouterA(config-router)#exit RouterA(config)#exit
RouterB(config)#router ospf 1 RouterB(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 RouterB(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.255.255 area 0 RouterB(config-router)#exit RouterB(config)#exit Router A RouterA(config)#router ospf 1 RouterA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 RouterA(config-router)#network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 0

## Slide 6
Národní pedagogický institut České republiky modernizace odborného vzdělávání
www.projektmov.cz

## Slide 7
Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky.