## Slide 1: Pracovní stroje

## Slide 2
Pracovní stroje
Hlavní funkcí pracovních strojů je přeměna materiálů.
Těmito stroji se materiály za pomoci energie:
Přeměňují na jiný tvar (přetváření materiálu),
Přepravují z místa na místo (přeprava materiálu),
Přeměňují na jiný energetický stav (změna stavu materiálu).

## Slide 3
Pracovní stroj jako technický systém :

## Slide 4
Například:
Na soustruhu se např. z tyčového materiálu pomocí hnací elektrické energie vyrábějí soustružené součásti (přetváření materiálu).
Pomoci čerpadel a zvedacích zařízení se materiály přepravují (přeprava materiálu), v žíhacích pecích se mění struktura materiálů (změna stavu materiálu).

## Slide 5
Fyzikální základy pracovních strojů
Hmotnost m materiálu se uvádí v kilogramech (kg) nebo v tunách (t). 1 t = 1000kg
Hustota ρ udavá hmotnost látky na jednotku objemu. Jednotky hustoty jsou kg/dm3, g/cm3 nebo t/m3 pro pevné látky a kapaliny a kg/m3 pro plyny.

## Slide 6
Druhy látek
Podle účelu použití existují různé způsoby dělení látek:
Ve fyzice je rozdělujeme podle skupenství na pevné látky, kapaliny a plyny.
Pro obráběni jsou významné technicky použitelné materiály. Rozdělují se do hlavních skupin na kovy, nekovy a kombinované materiály.
Ve výrobě rozlišujeme beztvaré látky (kapaliny, prášek, granulát) a látky s geometricky určitým tvarem (polotovary, součásti, konstrukční díly).

## Slide 7
Přeprava materiálů. Přeprava materiálů se vyznačuje rychlostí a množstvím (objemem).
Rychlost v je dráha uražená za jednotku času. Jednotkami rychlosti jsou: m/s, m/min, mm/min, km/h.
Počtem otáček n (frekvencí otáček) popisujeme otáčivý pohyb části stroje. Udává počet otočení z za jednotku času t. Jednotkami počtu otáček jsou: 1/min nebo 1/s.

## Slide 8
Množství přepraveného materiálu se u pevných látek udává pomocí hmotnostního proudu m, u kapalin a plynů pomocí objemového proudu V.
Jedná se o hmotnost přepravenou za jednotku času t, popř. objem dopravený za jednotku času.
Jednotky hmotnostního, popř. objemového proudu jsou kg/s nebo t/h, popř. l/s, l/min nebo m3/s.
Pro všechny látky platí zákon o zachování hmoty: Hmotu nelze vytvořit ani zničit.

## Slide 9
Materiálová bilance uvádí, že hmota vstupující do systému je stejně velká jako hmota vystupující ze systému.
Např. u soustruhu je hmota přiváděná jako tyčový materiál stejně velká, jako hmota obráběné součásti a třísek celkem.

## Slide 10
Druhy pracovních strojů
Často používanými pracovními stroji v kovoprůmyslu jsou prostředky pro dopravu a manipulaci s materiálem, obráběcí stroje, pece pro tepelné zpracování a topné systémy.
Přepravní prostředky
Přepravní prostředky jsou pracovní stroje, jejichž úkolem je přeprava materiálu.

## Slide 11
Zdvihací zařízení a jeřáby
Zdvihací zařízení slouží ke zvedání břemen, k nakládání a vykládání, k montáži strojů, k přepravě těžkých paletových vozíků a k dopravě těžkých součástí k obráběcím strojům.

## Slide 12
Mostový jeřáb se skládá z jeřábového mostu, jeřábové kočky a elektrického kladkostroje (obr.).
Čtyři pohyby:
zvedání, spouštění, pohyb kočky a pohyb mostu pokrývá celou plochu výrobní haly a umožňuje přepravu těžkých břemen na každé místo v hale.
Pracoviště s velkým objemem přepravy bývají navíc vybavena samostatným manipulačním zařízením, např. otočným jeřábem,

## Slide 13
Dopravníky, přepravní systémy
Přepravu součásti mezi obráběcími stanovišti výrobního zařízení zajišťuji dopravníky (obr.). Ve velkosériové výrobě se používají pásové dopravníky a závěsné dopravníky, které jsou podle velikosti a tvaru obrobků vybaveny článkovým řetězem nebo válečkovou dráhou. Zaručuji plynulý tok materiálu. Menší součásti se přepravují společně uložené na paletách. Ty se přepravují buď kolejnicově vedeným transportním vozíkem, nebo vysokozdvižným vozíkem. Odebírání součástí z pásového dopravníku nebo palety a zakládání do obráběcího stroje přebírá u automatizované výroby elektronicky řízený manipulátor.

## Slide 15
Čerpadla, kompresory
Čerpadla slouží k přepravě kapalin. Kompresory se používají k přepravě plynů a pro výrobu stlačeného vzduchu. V čerpadlech a kompresorech se energie pracovního stroje formou energie proudění nebo tlakové energie přenáší na kapalinu, popř. plyn.

## Slide 16
Dvě nejdůležitější konstrukce jsou rotační a pístové čerpadlo, popř. lopatkový a pístový kompresor (obr.).

## Slide 17
Čerpadla:
Hydrostatická čerpadla - Mechanická energie pohonu se mění přímo na tlakovou energii kapaliny.
Hydrodynamická čerpadla - Mechanická energie hnací jednotky se mění v oběžném kole čerpadla na energii tlakovou a kinetickou.
Mechanická energie
Čerpadlo
Tlaková, nebo pohybová energie kapaliny

## Slide 18
Hydrostatická čerpadla
Mechanická energie pohonu se mění přímo na tlakovou energii kapaliny.
Činný prvek čerpadla (píst, membrána) tlačí přímo na kapalinu a to přímo mění mechanickou energii pohonu motoru) na tlakovou energii kapaliny.
Pohybová energie kapaliny je při tom nepatrná, na tomto principu pracují čerpadla: pístová, membránová, zubová, vřetenová (šroubová), lamelová a křídlová.

## Slide 19
Hydrodynamická čerpadla
Princip hydrodynamických čerpadel
Jsou to rotační lopatkové stroje určené pro dopravu kapalin. Mechanická energie hnací jednotky se mění v oběžném kole čerpadla na energii tlakovou a kinetickou. Část kinetické energie se v další části čerpadla ( difuzoru ) mění na tlakovou energii. Ve výtlačném hrdle má kapalina převážně tlakovou energii, kinetická energie je poměrně malá.

## Slide 20
Podle průtoku dopravované kapaliny oběžným kolem dělíme hydrodynamická čerpadla na
radiální ( odstředivá )
diagonální
axiální ( vrtulová ).

## Slide 21
Hydrostatická čerpadla
Pístová čerpadla
Pístová čerpadla patří do velké skupiny hydrostatických čerpadel. U nich se tlak dopravované kapaliny (nejčastěji vody nebo oleje) získá zmenšováním objemu pracovního prostoru. U pístových čerpadel se tento děj odehrává vlivem pohybu pístu ve válci vytlačováním kapaliny přes výtlačný ventil.

## Slide 22
Pístová čerpadla se používají převážně pro menší objemové průtoky ale velké tlaky (v hydraulických systémech až 50 MPa).
Vzhledem k čerpadlům hydrodynamickým (odstředivým) mají mnohem větší rozměry a vyžadují větší údržbu.

## Slide 23
Jednočinné pístové čerpadlo
Obsahuje poháněcí klikový mechanismus s klikou o poloměru r, který se otáčí otáčkami n, píst 1, sací ventil 2, sací vzdušník 3, pracovní komoru 4, výtlačný ventil 5, výtlačný vzdušník 6, sací hrdlo SH, výtlačné hrdlo VH. Pouze jedna strana pístu vytlačuje kapalinu. Během otočení kliky jednou dokola se do pracovního prostoru nasaje a vytlačí. Užívá se pro malé objemové průtoky.

## Slide 24
Dvojčinné pístové čerpadlo
Obě strany pístu jsou činné s tím rozdílem, že každá během jedné otáčky klikové hřídele (nezakreslena) vykoná sací proces i výtlačný proces.

## Slide 25
Zdvižné pístové čerpadlo
Užívá se při čerpání z hlubokých studní. Ve válci čerpadla se pohybuje píst, ve kterém je umístěn výtlačný ventil 3. Při pohybu pístu dolů se tento otevře a voda se přetlačuje nad píst 1. Při zdvihu pístu nahoru se výtlačný ventil zavře, píst horní plochou vytlačuje - zdvihá a spodní plochou saje, nadzvedne se ventil 2. Objemový průtok je stejný jako u jednočinného čerpadla, systém lze provést jako čerpadlo zdvižné diferenciální.
V současné době je tento systém užíván u domácích studní (s pákou) nebo u čerpadel v naftových polích (motorický pohon).

## Slide 26
Pístové čerpadla
Axiální
- s nakloněnou deskou (ventil) - přítlačná síla se vyvodí pružinou nebo tlakem kapaliny
- s nakloněným blokem (šoupátko) - písty s unášecí deskou pevně spojeny. Spojení provedeno ojnicemi, samonasávací schopnost
Mají válce v bloku, který se otáčí (šoupátka) nebo blok pevný (ventil)
Radiální - mají větší hmotnost, malý výkon, písty vedeny v rotoru nebo statoru, tlaky 53 MPa, Qv = 1 l/s

## Slide 27
Pístové radiální

## Slide 28
Pístové axiální s nakloněnou deskou

## Slide 29
Pístové s nakloněným blokem

## Slide 30
Pístové řadové

## Slide 31
Rozděleni přímočarých čerpadel podle konstrukčního provedení

## Slide 32
Rozdělení přímočarých hydromotorů podle pevných a pohyblivých částí

## Slide 33
Ventily pístových
Čerpadel
Nejčastěji se používají samočinné ventily. Otevírají se tlakem kapaliny a zavírají vlastní tíhou nebo silou vyvozenou od pružiny. Pohyblivá část ventilu by měla být co nejlehčí, aby nebyly velké odpory a aby se sedlo ventilu nárazy příliš neopotřebovávalo. Nejpoužívanější druhy:
a) Talířový ventil
b) Kulový ventil (koule pogumovaná)
c) Mečový ventil
d) Záklopkový ventil

## Slide 34
Vzdušníky
Výkon pístového nebo plunžrového čerpadla velmi nepravidelný. V průběhu výtlaku dochází k nestejnoměrné dodávce v důsledku proměnné rychlosti pístu. Abychom předešli nepřípustným tlakovým vlnám ve vedení (v potrubí), bývá obvykle pístové nebo plunžrové čerpadlo opatřeno tlakovým vzdušníkem.
Princip činnosti vzdušníku si vysvětlíme na plunžrovém čerpadle.
Plunžr je dlouhé výtlačné těleso.

## Slide 35
Jednočinné plunžrové čerpadlo

## Slide 36
Během výtlaku narůstá tlak ve vzdušníku současně s přibývající rychlostí plunžru. Tím se stlačuje vzduch ve vzduchovém prostoru a stoupá úroveň kapaliny. Když potom na konci výtlaku klesne rychlost plunžru, opadne i tlak. Vzduch ve vzduchovém prostoru se nyní začne rozpínat a úroveň kapaliny opět poklesne. Tímto způsobem se stane práce čerpadla do jisté míry stejnosměrnější. Také se tímto způsobem předchází nepřípustně vysokým tlakovým vlnám ve výtlačném potrubí.

## Slide 37
Většina čerpadel bývá rovněž vybavena sacím vzdušníkem, jenž koná v zásadě stejnou činnost jako výtlačný vzdušník. V případě, že čerpadlo nemá sací vzdušník, musí být při každé otáčce, kdy se otvírá sací ventil, kapalina v sacím potrubí zrychlena z klidového stavu do rychlosti, která odpovídá změně objemu ve válci. Toto zrychlení kapaliny vytváří zvláštní ztrátu tlaku v sacím potrubí. tlaku v sacím potrubí.

## Slide 38
Činnost sacího vzdušníku můžeme vysvětlit následujícím způsobem. Během sání strhne těleso pístu více kapaliny do sacího vzdušníku, než ho přivede sací potrubí. Hladina kapaliny stoupá. Tlak vzduchu nad kapalinou narůstá. Pokud je sací vzdušník dosti prostorný, pak je nárůst nepatrný. Rychlost kapaliny v sacím potrubí bude nyní zhruba rovnoměrná, čímž se sníží ztráta.

## Slide 39
Membránové čerpadlo
Čerpaná kapalina nepřichází do styku s ucpávkami, těsněním ani s pohyblivými částmi
Použití: čerpání chemicky aktivních nebo znečištěných kapalin
Rozdělení:
  Bez pístu
    Použití: Palivové čerpadlo u spalovacích motorů
  S pístem
    Při malých otáčkách pracuje s čistou vodou, která je od chemicky aktivní látky oddělena membránou
Pohyblivá membrána (nejčastěji z pryže) vytváří proměnlivý pracovní prostor. Čerpaná kapalina nepřichází do styku s pohyblivými částmi čerpadla. Mohou dopravovat chemicky agresivní látky. Nejjednodušší takové čerpadlo se používá jako palivové čerpadlo u spalovacích motorů.

## Slide 40
Schéma membránového čerpadla

## Slide 41
Zubové čerpadlo
Nejrozšířenější, jednoduché, pro tlaky 3-5 MPa, speciální až 32 MPa, jednostupňový čerpadlo má průtok 0,04-1,5 l/s. Vlivem záběru dvou párů zubů dochází k uzavření objemu kapaliny, proto se dělají odlehčovací drážky k odvodu zbytkové kapaliny (hrozilo by poškození). Pro malou nasávací schopnost se umisťují co nejblíže k nebo pod hladinu. Jsou bez ventilů.

## Slide 42
Zubové čerpadlo

## Slide 44
Křídlové čerpadlo
Na obr. je zobrazeno křídlové čerpadlo patřící do skupiny rotačních objemových čerpadel. Do jeho rotoru jsou zasunuty pohyblivé lopatky, které způsobují vlivem excentrické polohy rotoru ve skříni zvětšování objemu v místě A a zmenšování objemu v místě B.

## Slide 45
V hydraulice se můžeme setkat i s křídlovými čerpadly s možností regulace výkonu pomocí změny excentricity.

## Slide 46
U lamelového čerpadla při otáčení dochází ke změně objemu prostoru uzavřením lamelami statoru a rotorem. V části čerpadla, kde objem roste nastává sání. Vhodné pro velké tlaky, velká účinnost.
Vysouvání lamel:
odstředivá síla + pružiny
přivedením tlakové kapaliny pod lamely
lamely vedeny v drážkách statoru

## Slide 47
Schematické znázornění lamelového čerpadla

## Slide 48
Vřetenové čerpadlo
Obr. představuje vřetenové čerpadlo. Jeho činnost je založena na pohybu dvou vřeten, která do sebe vzájemně zapadají a otáčejí se v čerpadlové skříni. Stejně jako u zubových čerpadel získáváme kontinuální výkon.

## Slide 49
Jednovřetenová čerpadla
Na obr. vidíme zobrazení jednovřetenového neboli mono-čerpadla. Jedná se o objemové čerpadlo s rotujícím vřetenem ve skříni, která je vyložena plastickou hmotou. Vřetenu říkáme rotor, skříni stator. Rotor je po cele' délce v kontaktu se statorem pomocí dvou vodítek. Objem v prostoru mezi těmito vodítky se posouvá během otáčení rotoru osově ze sací strany ke straně výtlačné.

## Slide 50
Při obráceném směru otáčení pohonného motoru se vystřídají výtlačná strana se sací stranou. Tato čerpadla jsou vhodná pro přemisťování znečištěných nebo hustých kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu nebo pro výrobu barev.

## Slide 51
Odstředivá čerpadla
Odstředivá čerpadla se vyskytují v mnoha provedeních. Jedno z nejmenších, a zároveň nejjednodušších odstředivých čerpadel nalezneme v automatické pračce nebo myčce na nádobí (obr.).

## Slide 52
S velkými odstředivými čerpadly se můžeme setkat např. u soustavy chladící vody v elektrárně. Na obr. je zobrazeno mohutné čerpadlo, vysoké jako člověk, které je schopno dodávat 15 m3.h-1. Ani čerpadla o výkonu 25 m3.h-1 již nejsou vzácností.

## Slide 53
Konstrukce a provoz

## Slide 54
Konstrukce a provoz
Odstředivé čerpadlo tvoří hřídel, na němž je nasunuto oběžné kolo, a spirální skříň, v níž se oběžné kolo otáčí. Sacím otvorem vstupuje kapalina do čerpadla. Představme si nyní, že se mezi lopatky oběžného kola dostane částečka kapaliny. Vlivem odstředivé síly je tato částečka stále více tlačena k obvodu kola, které jí zároveň přivádí stále více energie, takže tlak a absolutní rychlost narůstají. Jakmile se částečka přemístí až na vnější stěnu, zanechá za sebou "prázdné místo". Tím se umožní zvětšení objemu, protože vlivem tlaku nad kapalinou se okamžitě zaplní tento prostor. Díky tomuto jevu je odstředivé čerpadlo schopno dodávat do výtlačného potrubí kapalinu o konstantním proudu bez tlakových vln.

## Slide 55
Čerpadlo radiální (odstředivé)

## Slide 56
Axiální lopatkové čerpadlo

## Slide 57
Čerpadlo diagonální
Také se nazývají šroubová. Lopatky jsou vytvořeny jako šroubové plochy na kuželovém náboji oběžného kola. Usměrňovací lopatky mohou vytvářet axiální převaděč-usměrňují proud kapaliny do osy stroje (mohou také místo toho obsahovat spirální skříň).
Čerpadlo se spouští buď s otevřeným nebo s uzavřeným výtlačným potrubím.

## Slide 58
Samonasávací čerpadlo
U tohoto čerpadla není třeba před spuštěním zahltit sací potrubí tekutinou, poněvadž od poslední činnosti část tekutiny zůstane ve skříni a kolo se v ní brodí. Tím je zajištěná okamžitá provozuschopnost takového čerpadla.

## Slide 59
Ponorné čerpadlo
K čerpání vody z velkých hloubek (běžné radiální čerpadlo má maximální sací výšku kolem 5-6 m) je vhodné toto čerpadlo. Obsahuje elektromotor EM napájený elektrokabelem. Čerpadlo má malý průměr, vkládá se do vrtů pod hladinu. Je většinou několikastupňové.

## Slide 60
Kavitace :
Za oběžnou lopatkou se tvoří podtlak a vytváří se bubliny par a vzduchu, bubliny se posouvají s čerpanou kapalinou na obvod rotoru do místa s vyšším tlakem kde prudce kondenzují. Náhlá změna objemu způsobená implozí bubliny vytváří rázy, které jsou i slyšitelné. V místech rázů dochází k mechanickému poškození povrchu oběžných lopatek, současně klesá účinnost. Bubliny vznikají na zadní straně oběžné lopatky a přesouvají se na odtokovou hranu, zde se nahromadí a pak odtrhnou. odtržení způsobuje ráz, hluk, poškození materiálu odtokové hrany, probíhá oxidace kyslíkem, porušuje se vyvážení.

## Slide 61
Charakteristické znaky odstředivých čerpadel
Porovnáme-li odstředivé čerpadlo s plunžrovým čerpadlem, upoutají naši pozornost
následující charakteristické znaky:
plně kontinuální dodávka kapaliny,
možnost konstrukce pro velké výkony.
vysoká účinnost i velkých výkonů,
čerpadlo nemá žádné ventily,
odstředivé čerpadlo si samo nenasává kapalinu.

## Slide 62
Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky.