## Slide 2
Šablona: | III-2 | Č. materiálu: | VY_32_INOVACE_77_ Řešení složených obvodů střídavého proudu s RLC
Jméno autora: | Stanislav Pleninger
Třída/ročník: | 1. ročník
Datum vytvoření: | Duben 2013
Tematický okruh: | Základy elektrotechniky
Anotace a metodické pokyny: | Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru MEZ, předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky, schématy, tabulkami a grafy, doplněných simulací programem MULTISIM. Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. K simulaci zapojení, použití tabulek a grafů je potřeba programů Multisim a Excel.
Klíčová slova: | Odpory a vodivosti v obvodu střídavého proudu,Ohmův zákon
Druh učebního materiálu: | Prezentace Pracovní list Interaktivní tabule
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0318

## Slide 3: Řešení složených obvodů střídavého proudu s RLC.

## Slide 4: Proudy v obvodu střídavého napětí
I – zdánlivý (celkový) proud tekoucí impedancí-I = U / Z
IR – činný proud tekoucí odporem – IR = UR / R
IX – jalový proud tekoucí reaktancí – IX= UX / X
IL – jalový proud tekoucí indukčností (induktancí) –
IL= UL / XL
IC – jalový proud tekoucí kapacitou (kapacitancí) –
IC= UC / XC
Z Pythagorovy věty vyplývá
I2=IR2 + IX2
či
I2=IR2 +( IL2 – IC2),
IX

## Slide 5: Odpory v obvodu střídavého proudu
Z – impedance – zdánlivý odpor
R – činný odpor – rezistence
X – reaktance – jalový odpor
XL – induktivní reaktance - induktance
XC – kapacitní reaktance – kapacitance
                R
Z Pythagorovy věty vyplývá
Z2=R2 + X2 Z X X
Z2=R2 +( XL2 – XC2),

## Slide 6: Pomocí goniometrických funkcí
Zdánlivý - impedance - Z=U/I
Činný - R=U/I cos φ
Jalový - X=U/I sin φ
tg φ = X/R
cos φ = R/Z
sin φ = X/Z

## Slide 7: Vodivosti v obvodu střídavého proudu
G – činná vodivost – konduktance
G=1/R
B – susceptance – jalová vodivost
B = 1/X
BL – induktivní susceptance
BL= 1/XL = 1/2πf L
BC – kapacitní susceptance
BC= 1/XC = 2πf C
Y – admitance – zdánlivá vodivost
Y= 1/Z

## Slide 8: Napětí v obvodu střídavého proudu
U – zdánlivé (celkový) napětí na impedanci – U = Z I
UR – činné napětí na odporu– UR = R I
UX – jalové napětí na reaktancí – UX = X I
UL – jalové napětí na indukčnosti (induktanci) – UL = XL I
UC – jalové napětí na kapacitě (kapacitanci) – UC = XC I
U2=UR2 + Ux2 U
U2=UR2 +( UL2 – UC2) UX
UR

## Slide 9: Ohmův zákon pro střídavý proud
I= U/Z
Ič =IR=UR/R
Ij =IL=UL/XL
Ij =IC=UC/XC
I=YU
Ič =IR=G . UR
Ij =IL=BL . UL
Ij =IC=BC . UC

## Slide 10: Sériové zapojení - řídící fázor proud – I
1. nakreslíme fázorový diagram:
Zvolíme řídící fázor – veličina pro všechny prvky obvodu je stejná
– pro sériové zapojení – proud I
- pro paralelní – napětí – U
Nakreslíme ho do osy x.
Ostatní veličiny kreslíme dle zásad:
R- U a I ve fázi – úhel =0
L – U předbíhá I o =90°
C – U se opožďuje za I o =90° (I předbíhá U o =90°)
U /I =-90°

## Slide 11: Sériové zapojení - řídící fázor proud – I
2. Určíme velikost reaktancí
XL = 2πf L,
XC = 1/2πf C
3. Určíme velikost impedance Z = √R2 + X2
kde X = XL neboXC, nebo XL – XC
4.Určíme velikost proudu
I= U/Z

## Slide 12: Sériové zapojení - řídící fázor proud – I
5. Určíme napětí (úbytky napětí) na odporech a reaktancích
UR=RI, UL =XL I, UC = XC I
6. nakreslíme fázorový diagram: řídící fázor proud – I
Určíme výsledný fázor napětí – geometrický součet fázorů – trojúhelník napětí
U = UR + UL +UC ( 2. KZ)

## Slide 13: Sériové zapojení - řídící fázor proud – I
5. Určíme napětí (úbytky napětí) na odporech a reaktancích
UR=RI, UL =XL I, UC = XC I
6. nakreslíme fázorový diagram: řídící fázor proud – I
Určíme výsledný fázor napětí – geometrický součet fázorů – trojúhelník napětí
U = UR + UL +UC ( 2. KZ)

## Slide 14: Sériové zapojení - řídící fázor proud – I
7.Určíme účiník cos 
cos = přilehlá ku přeponě = UR/ U nebo R/Z
z účiníku určíme velikost fázového posunu  mezi U a I pomocí kalkulačky

## Slide 15: Paralelní zapojení - řídící fázor napětí – U
Nakreslíme schéma obvodu s označením směru U a I
Nakreslíme fázorový diagram:
Zvolíme řídící fázor – veličina pro všechny prvky obvodu je stejná
- pro paralelní – Napětí – U
Nakreslíme ho do osy x.
Ostatní veličiny kreslíme dle stejných zásad jako u sériového spojení:
Určíme velikost vodivostí
G=1/R,
BL = 1/XL = 1/2πf L,
BC = 1/XC = 2πf C
Určíme velikost admitance Y = √G2 + B2
kde B = BL nebo BC, nebo BL - BC

## Slide 16: Paralelní zapojení - řídící fázor napětí – U
Určíme velikost proudu
I= YU
Určíme proud na vodivostech a susceptancích
IR=GU,
IL =BL U,
IC = BC U

## Slide 17: Fázorový diagram

## Slide 18: Paralelní zapojení - řídící fázor napětí – U
Určíme výsledný fázor proudů – geometrický součet fázorů – trojúhelník proudů
I = IR + IL +IC ( 1. KZ)
Určíme účiník cos 
cos = přilehlá ku přeponě = IR/ I nebo G/Y
z účiníku určíme fázový posun  mezi U a I pomocí kalkulačky

## Slide 19: Pracovní list
1. Vysvětlete, které veličiny musíme zjišťovat v obvodu RLC. Napište možnosti jejich výpočtu
2. Co vyjadřuje v obvodu střídavého proudu impedance?
3. Určete impedanci sériově řazeného rezistoru s odporem 1,0 k a cívky s indukčnosti L 200 mH při
kmitočtu 500 Hz.
4. Jaká je impedance obvodu s cívkou, jejíž indukčnost je 0,1 H, a se sériově řazeným rezistorem s
odporem 500 Ω při kmitočtu 50 Hz?
5. Vypočítejte odpor rezistoru, který je sériově řazen s cívkou s indukční reaktanci 0,35 Ω. Impedance
obvodu je 0,5 Ω.

## Slide 20: Pracovní list
6. V obvodu je sériově řazen kondenzátor s kapacitou 20 μF a rezistor s odporem 500 Ω. Určete
impedanci tohoto obvodu při kmitočtu 50 Hz.
7. Vypočítejte impedanci sériového obvodu RLC při kmitočtu 50 Hz. Odpor je 500Ω ‚ kapacita 10 μF a
indukčnost 5 H.
8. Rezistor s odporem 120Ω ‚ cívka s indukčnosti 6 H a kondenzátor s kapacitou 2 μF jsou řazeny v
obvodu sériově. Jaký proud prochází tímto obvodem, když jej připojíme ke zdroji střídavého napětí
220 V s kmitočtem 50 Hz?

## Slide 21: Pracovní list
9. V obvodu jsou paralelně řazeny: rezistor s odporem 20 ‚ kondenzátor s kapacitou 100 μF a cívka s indukčnosti 300 mH. Určete impedanci obvodu při kmitočtu 2,0 MHz.
10. Vypočítejte fázový posun pro obvod se sériově řazeným rezistorem s odporem 50Ω a cívkou s impedanci 100Ω.
11. Uveďte vztah, který platí mezi impedanci a admitanci. Co je jednotkou admitance?
12. Admitance obvodu je 0,42 S. Jaká je impedance tohoto obvodu?
13. Vysvětlete, jak se dá zmenšit fázový posun, který v obvodu střídavého proudu působí indukčnost.

## Slide 22: Řešení:
Úloha č. 1.
UL = XL*I
UC = XC*I
UR = R*I
 = 2f
XL = *L
I = U/Z
cos  = R/Z

## Slide 23: Řešení:
2 – 5.
..\Tabulky Excel\RL.xls
6 – 7.
..\Tabulky Excel\RC.xls
8 – 10
..\Tabulky Excel\seriová rezonance.xls

## Slide 24: Úlohy ze sbírky úloh KDF MFF
Okamžité hodnoty napětí a proudu v sériovém RLC obvodu
Sériový RLC obvod
Cívka v obvodech s různými druhy napětí
Cívka v obvodu se střídavým napětím
Reálná cívka
Tlumivka
Amplituda proudu při proměnné frekvencí zdroje
RLC obvod s nastavitelnou kapacitou kondenzátoru
Úhlová frekvence sériového RLC obvodu
Rezonance v sériovém RLC obvodu
Rezonance v sériovém RLC obvodu 2
Napětí na voltmetru v RLC obvodu v rezonanci

## Slide 25
Národní pedagogický institut České republiky modernizace odborného vzdělávání
www.projektmov.cz

## Slide 26
Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky.