Pracovní list 2

ŠROUBOVÝ ZVEDÁK

- ZADÁNÍ

Navrhněte šroubový zvedák pro zvedání břemene o hmotnosti m =        kg a se zdvihem h =      mm. Volte co nejmenší stavební výšku zvedáku vzhledem ke zdvihu. Stojan navrhněte jako odlitek. Sílu na páce volte v rozmezí 100 až 200 N. Součinitel tření mezi čelní plochou vřetena a hlavicí zvedáku, jakož i v závitech volte f = 0,1.

| skupina | m [ kg ] | h [ mm ] | 1.pol. | 2.pol. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 000 | 250 / 280 |  |  |
| 2 | 3 000 | 250 / 280 |  |  |
| 3 | 4 000 | 250 / 280 |  |  |
| 4 | 5 000 | 250 / 280 |  |  |
| 5 | 2 500 | 250 / 280 |  |  |
| 6 | 3 500 | 250 / 280 |  |  |
| 7 | 4 500 | 250 / 280 |  |  |
| 8 | 2 000 | 300 / 200 |  |  |
| 9 | 3 000 | 300 / 200 |  |  |
| 10 | 4 000 | 300 / 200 |  |  |
| 11 | 5 000 | 300 / 200 |  |  |
| 12 | 2 500 | 300 / 200 |  |  |
| 13 | 3 500 | 300 / 200 |  |  |
| 14 | 4 500 | 300 / 200 |  |  |

- SCHÉMA

- PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET

  - Volba rozměrů závitu

    - Volba materiálu šroubu, způsob zatížení, dovolené napětí

    - Minimální průřez závitu     ( z pevnostní rovnice na tlak )

    - Volba závitu dle ČSN

  - Určení výšky matice

    - Počet závitů    ( z otlačení )

    - Výška matice

  - Kontrola samosvornosti závitu

  - Výpočet délky páky

- VARIANTY ŘEŠENÍ

  - Celková koncepce zvedáku

( 2 varianty, porovnání )

  - Stojan zvedáku

( 3 varianty, porovnání )

  - Rozbor použitých materiálů

( u zvolené varianty )

- KONTROLNÍ VÝPOČET

  - Redukované napětí ve vřetenu

  - Vřeteno na vzpěr

  - Otlačení mezi miskou a šroubem

  - Kontrola páky na ohyb

  - Celková účinnosti zvedáku

- INFORMAČNÍ PRAMENY

- Kříž R. a kol.: Stavba a provoz strojů III – Mechanismy

Praha, SNTL 1979

- Leinveber J., Řasa J., Vávra P.: Strojnické tabulky

Praha, Scientia 1999

- Stanislav Hosnedl, Jaroslav Krátký, Příručka strojního inženýra 2. díl, Computer Press, Praha 2000

- SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

Sestava + kusovník 		ZVEDÁK	SRV 01 0000

Výrobní výkresy		STOJAN	SRV 01 00xx

VŘETENO	SRV 01 00xx

MATICE	SRV 01 00xx

- SEZNAM SOUBORŮ

2D-sestava 					Příjmení-S

kusovník 					Příjmení-K

2D-stojan 					Příjmení-V1

2D- vřeteno 					Příjmení-V2

2D- matice					Příjmení-V3

3Dmodel sestavy		 		Příjmení-3D

3. PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET

3.1 VOLBA ROZMĚRŮ ZÁVITU

3.1.1 VOLBA MATERIÁLU ŠROUBU, ZPŮSOB ZATÍŽENÍ,

DOVOLENÉ NAPĚTÍ

VOLBA MATERIÁLU

Vřetena se nejčastěji vyrábějí z konstrukčních ocelí 11 500 a 11 600.

Pro svoje konstrukční řešení volím materiál vřetene ………...

ZPŮSOB ZATÍŽENÍ

U šroubového zvedáku nastává zatěžování a odlehčování, jde o míjivé zatížení.

DOVOLENÉ NAPĚTÍ V TLAKU

Pro materiál 11 500 při míjivém zatížení

a) Výpočtem

k- [ - ] – bezpečnost    k = 2

cII - [ - ] – součinitel snížení napětí podle způsobu zatížení

pro  11 500 ……… 	cII = 0,85  	     [ 2 , 36 ]

pro  11 600 ………. 	cII = 0,75

- Ze ST                                                                                               [ 2 , 52 ]

11 500 .....míjivý tlak ..... σDd = 90 ÷ 135 MPa

11 600 .....míjivý tlak ..... σDd = 110 ÷ 165 MPa

Volím σDd =              MPa

3.1.2 MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ ZÁVITU - Smin

m - [ kg ] – hmotnost břemene

g - [ m(s-2 ] – tíhové zrychlení     g = 9,81 m(s-2

Fg - [ N ] – tíha břemene

Sj - [ mm2 ] – průřez jádra šroubu

3.1.3 VOLBA ZÁVITU DLE ČSN

( 2 , 381÷382 ]

Volím nejbližší vyšší průměr lichoběžníkového rovnoramenného    závitu        	Tr .............. ČSN 01 4050

d =		mm

P =		mm

d2 =		mm

d3 =		mm

D1 =		mm

3.2 URČENÍ VÝŠKY MATICE

3.2.1. POČET ZÁVITŮ - z

S - [ mm2 ] – nosný průřez závitu

pD - [ MPa ] – dovolený tlak                [ 1, 21 ]

pro bronzovou matici .... pD = 5 ÷ 15 MPa

volím pD = 		MPa

z - [ - ] – počet závitů

D2 - [ mm ] – střední průměr závitu

H1 - [ mm ] – nosná hloubka závitu

d - [ mm ] – velký průměr šroubu

D1 - [ mm ] – malý průměr matice

Volím počet závitů z =

3.2.2 VÝŠKA MATICE - h

P - [ mm ] – rozteč závitu

pro Tr .................   P = ......... mm

3.3 KONTROLA SAMOSVORNOSTI ZÁVITU

Úhel stoupání šroubovice γ

Třecí úhel pro lichoběžníkový závit φ'

f - [ - ] – součinitel smykového tření

β - [ ˚ ] – poloviční vrcholový úhel

závitu

Podmínka samosvornosti

γ < φ'

3.4 VÝPOČET DÉLKY PÁKY

Obvodová síla pro zvedání Fo

Kroutící moment vřetena Mk

d2 - [ mm ] – střední průměr závitu vřetena

Třecí moment mezi hlavicí a vřetenem MT

Rs - [ mm ] – poloměr dosedací plochy vřetene

pod miskou         (viz obr. [1, 21] )

Pozn.: Axiální ložisko pod miskou – f = 0,0013    				     ( 2;505 (

( zanedbáváme třecí moment

Celkový potřebný hnací moment MC

Délka páky l

F - [ N ] – ruční síla na páce při zvedání

5. KONTROLNÍ VÝPOČET

5.1 REDUKOVANÉ NAPĚTÍ VE VŘETENU

Napětí v tlaku

Napětí v krutu

Redukované napětí

Dovolené napětí							      [ 1, 20 ]

pro míjivé zatížení rovnoramenného lichoběžníkového závitu

Rm - [ MPa ] – mez pevnosti v tahu materiálu vřetena

5.2 VŘETENO NA VZPĚR

Štíhlost λ				μ = 2                    [ 1, 20 ]

Je-li  ..........kontrola na vzpěr podle Eulera

Je-li  ..........kontrola na vzpěr podle Tetmajera

# Podle Eulera

Kritická síla Fkr

pro kruhový průřez

E - [ MPa ] – modul pružnosti v tahu materiálu vřetena

pro ocel.... E = 2·105 MPa	      [ 3, 50 ]

Jj - [ mm4 ] – kvadratický moment průřezu jádra[ 3, 53 ]

l - [ mm ] – délka vřetena

Bezpečnost kE	 2,6 až 6

vyhovuje

## Podle Tetmajera

Napětí ve vzpěru

Pro ocel 11 500 a 11 600

Bezpečnost kT                           1,7 až 4

vyhovuje

5.3 OTLAČENÍ MEZI MISKOU A ŠROUBEM

pD - [ MPa ] – dovolený tlak      pD = 30 MPa

S - [ mm2 ] – otlačovaná plocha

5.4 KONTROLA PÁKY NA OHYB

F - [ N ] – ruční síla na páce

l - [ mm ] – délka páky

dp - [ mm ] – průměr průřezu páky

volím dp =

5.5 CELKOVÁ ÚČINNOST ZVEDÁKU

Účinnost závitu ηz

γ - [ º ] – úhel stoupání

šroubovice

φ΄ - [ º ] – třecí úhel

Celková účinnost mechanismu η

( Poměr práce získané zdvihem břemene při jednom otočení vřetena ku celkové

hnací práci na páce.)