Pracovní list č. 2 – Rozměřování a orýsování na ploše

Soupis materiálu, pomůcky

- Předem připravený materiál (ocelové plechy, čtvrtka)

- Nářadí – smirkový papír, pilník, rýsovací jehla, tužka, ocelové měřítko, úhelník, úhloměr, důlčík, kladívko, ocelové kružítko, svinovací metr.

Pracoviště

- Klasický zámečnický stůl se svěrákem

Pokyny BOZP

- Před zahájením pracovní činnosti prostuduj a seznam se s BOZP dle platných norem, předpisů a nařízení.

- Dodržuj všeobecné pracovní zásady o ochraně zdraví, o ochraně životního prostředí, třídění odpadů, efektivní hospodaření s materiálem, apod.

- Mezi specifická rizika možných úrazů výše uvedených konkrétních činností patří píchnutí ostrou jehlou nebo kružítkem.

- Využívej ochranných pomůcek.

Pracovní postup:

- Očisti přidělený materiál smirkovým papírem a zapiluj ostré hrany pilníkem.

- Pomocí ocelového měřítka rozměř a rýsovací jehlou (tužkou) označ  osy.

- Dle zadaných rozměrů rozměř jednotlivé geometrické tvary.

- Postupně podle ocelového pravítka rýsuj hrany geometrických tvarů tak, aby jejich styčné body v rozích nebyly přetažené.

- Označ důlčíkem střed kružnic

- Nastav si postupně do kružítka dané rozměry kružnic a rýsuj.

- Jednotlivé  vyrýsované čáry a styčné

body musí být bez chyb.

- Nakonec  proveď kontrolu rozměření a správného orýsování

.

.

.

# Text boxes

35

50

43

40

35

50

43

40

55

40

180

50

60

20

20

40

40

40

30

40

35

35

130

60