Pracovní list č. 4 – Měření mikrometrem

Soupis pomůcek

- mikrometr,

- sada měrek,

- polotovary pro měřwní

Pracoviště:

Klasický zámečnický pracovní stůl.

Pokyny v rámci BOZP

- Před zahájením pracovní činnosti prostuduj a seznam se s BOZP dle platných norem, předpisů a nařízení.

- Žádná specifická rizika možných úrazů nehrozí.

Vlastní  postup měření.

1. Pozorně prostuduj obrázky A B C.

2. Základní stupnice jsou na pevné části měřidla

vlevo a jsou děleny na milimetrové a půlmili-

metrové dílky. Před měřením je nutné zkontrolovat

seřízení nonia.

3. Noniusové stupnice jsou na pravé části měřidla na

otáčejícím se válcovém bubínku a liší se dělením

po obvodu na různý počet dílků.

4. Na základní stupnici odečítej celé milimetry a

proti ose půlmilimetry. Platí pro obrázky A B C.

5. Desetiny, setiny a tisíciny milimetru odečítej na

ryskách bubínku proti ose základní stupnice.

6.Při nastavení měřidel lehce otáčej bubínkem

pomocí silového zařízení až se při sevření hrotů

měřidla a výrobku začne protáčet naprázdno. Tím

je zaručený stejný dotahovací moment síly.

7.Na obrázku A je znázorněno měření s přes-

ností na jednu setinu milimetru – tedy 5,075 mm.

8. Na obrázku B je znázorněno měření s pře-

sností na pět tisícin milimetru – tedy 6,965 mm.

9. Na obrázku C je znázorněno měření s přesností

na jednu tisícinu milimetru –tedy 4,609 mm.

10. Měření a odečítání prováděj s pečlivostí.

Cvičné  měření pomocí různých druhů mikrometrických měřidel a pomocí kalibračních měrek.

| Zadaný rozměr | Skutečně naměřeno |
| --- | --- |

Vyučující postupně každému žákovi náhodně vybere ze sady kalibračních měrek různé velikosti a rozměr zapíše do předem připravené šablony pojmenované jménem žáka – viz tabulka výše. Následně žák přidělené měrky změří, výsledek nahlásí učiteli a ten jej zapíše do šablony.

Cvičné  měření polotovarů pomocí různých druhů mikrometrických měřidel

| Polotovar č. | Skutečně naměřeno |
| --- | --- |

Vyučující postupně každému žákovi náhodně vybere tři polotovary různé velikosti a rozměr zapíše do předem připravené šablony pojmenované jménem žáka – viz tabulka výše. Následně žák přidělené polotovary změří, výsledek nahlásí učiteli a ten jej zapíše do šablony.

Úklid pracoviště

- ošetři měrky jemným naolejováním,

- roztříď a ulož měrky do pouzdra, proveď kontrolu jejich počtu,

- ošetři mikrometrická měřidla jemným naolejováním,

- ukliď své pracovní místo,

Závěrem

Praktická výuka měření posuvnými měřidly a měření s danou přesností měřidel vyžaduje především nepoškozená zkalibrovaná měřidla udržovaná v čistotě, měřený material je rovněž zbaven nečistot. Měření vyžaduje pečlivost, zodpovědnost, správné nastavení měřidla vzhledem k měřenému vzorku. Potom je možné se na naměřené hodnoty spolehnout.

# Text boxes

A

Noniusová stupnice

1 dílek = 1 setina mm

B

Noniusová stupnice

1 dílek = 5 tisícin mm

C

Noniusová stupnice

1 dílek = 1 tisícina mm