| Praktická zkouška pokyny pro realizaci zkoušky oboru instalatér |
| --- |
|  | Sestavil: |  | Ing. Karel Kovářík |
|  | Dne: |  | 18.6.2018 |
|  | Modul: |  | Vzduchotechnika |
|  | Ročník: |  | 3. |
|  | Předmět(y): |  | Vytápění |
|  | Počet úkolů: |  | 4 |
|  | Čas na splnění úkolů: |  | 6 hodin (hodina = 60 minut) |

| Hodnocení zkoušky |  | 3 | 59 - 72 bodů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 87 - 100 bodů |  | 4 | 45 - 58 bodů |  |  |
|  | 2 | 73 - 86 bodů |  | 5 | 0 - 44 bodů |  |  |
| Přidělení bodů se provede v souladu s kapitolou číslo 4. |

Obsah

1.	Pokyny k realizaci zkoušky	3

2.	Potřebné vybavení k realizaci zkoušky	3

3.	Zadání zkoušky – pokyny pro žáka	5

4.	Pokyny pro hodnocení	6

# Pokyny k realizaci zkoušky

Zkouška může být realizována formou cvičných prací, formou produktivní práce nebo kombinací obou forem. Tzn. část rozvodů může být zhotovena formou cvičných prací a část formou produktivní práce. Cvičné práce budou realizovány na vhodném pracovišti, kterým může být například školní učebna nebo pracoviště (dílna) odborného výcviku. Minimální půdorysné rozměry místnosti pro cvičné práce jsou 3 × 3 m a výška alespoň 2,5 m. Realizace zkoušky formou produktivní práce bude probíhat na reálné stavbě.

Pokud bude zkouška probíhat formou produktivní práce, musí mít část rozvodu realizovaná žákem rozsah alespoň odpovídající schématu v zadání zkoušky. Tj. pro každý druh potrubí minimálně 4 spoje, jedno koleno, jeden přechod, příslušný koncový prvek, včetně způsobu osazení. Pod pojmem přechod rozumíme změnu tvaru průřezu u hranatého potrubí a změnu průměru u kruhového potrubí.

# Potřebné vybavení k realizaci zkoušky

- Pracovní deska (viz Obr. 1), která nahrazuje vzduchotechnickou jednotku. Při realizaci zkoušky formou produktivní práce lze pracovní desku nahradit skutečnou jednotkou nebo napojením na jinou část vzduchotechnického potrubí. Pracovní desku lze připevnit na stěnu nebo umístit na podpůrné nohy (obdoba stolu). Spodní hrana desky se musí nalézat alespoň 600 mm nad podlahou.

Obr. 1 Pracovní deska s připojovacími kusy potrubí

- Instalační materiál (dle zvolené formy prací).

(pokud není uvedeno jinak, jedná se o 1 kus)

| Čtyřhranné potrubí přechod ø 200 – 300×150 potrubí 300×150/500 potrubí 300×150/1 500 oblouk 300×150/90 koncový kryt 300×150 jednořadá vyústka 200×120 potrubí ALUFLEX DN 100 – 0,5 m montážní kroužek DN 100 talířový ventil DN 100 pomocný materiál (šrouby, matice, těsnění, těsnící pásky, upevnění) Odvod kondenzátu zápachová uzávěrka HL133/30 zápachová uzávěrka HL132/30 zápachová uzávěrka HL136.3 | SPIRO potrubí přechod ø 150/200 SPIRO trubka ø 150 – 2 m oblouk ø 150/90 koncový kryt ø 150 jednořadá vyústka 425×80 150 pomocný materiál (šrouby, matice, těsnění, těsnící pásky, upevnění) Plastové PVC vzt. potrubí přechod ø 100/160 PVC trubka ø 100 – 1,5 m oblouk ø 150/90 – 2 kusy mřížka DN 100 pomocný materiál (lepidlo, těsnící pásky, upevnění) |
| --- | --- |

Poznámka: pro průběh zkoušky je důležitá přítomnost všech tří typů zápachových uzávěrek, žák musí vybrat vhodnou pro zadání. PVC potrubí bude zhotoveno ze speciálních prvků pro vzduchotechniku. Zhotovení z kanalizačních trub není záměrem zkoušky (nepřinese nové dovednosti).

- Nářadí (dle zvolené formy prací).

| gola sada (ořechy 1/4“ až 1/2“) sada křížových šroubováků sada plochých šroubováků sada plochých klíčů pilka na kov nůžky na plech půlkruhový pilník jemný | plochý pilník jemný kleště SIKO kleště kombinované kleště štípací čelní příklepová vrtačka včetně vrtáků ulamovací nůž |
| --- | --- |

- Pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pomůcky (zajistí si žák sám).

# Zadání zkoušky – pokyny pro žáka

Dle přiloženého schématu proveďte následující montážní práce:

- proveďte montáž čtyřhranného potrubí včetně osazení vyústky a ALUFLEX potrubí s talířovým ventilem,

- proveďte montáž SPIRO potrubí včetně osazení vyústky,

- proveďte montáž PVC potrubí včetně montáže mřížky,

- zvolte vhodný typ zápachové uzávěrky a proveďte její osazení, maximální podtlak ventilátoru je 800 Pa.

Při veškerých úkonech dodržujte předepsané technologické postupy a BOZP. Na provedení veškerých prací máte celkem 6 hodin (hodina = 60 minut).

Obr. 2 Schéma vzduchotechnického potrubí pro montáž

# Pokyny pro hodnocení

Bodové hodnocení práce žáka se provede v souladu s následující tabulkou. Uvedený počet bodů je chápán jako maximální. Za případné nedostatky ve výsledné kvalitě díla se strhávají body. Hodnotí se dodržení BOZP, předepsaného technologického postupu, požadovaných rozměrů a pokynů pro instalaci.

| druh prací | maximální počet bodů |
| --- | --- |
| Čtyřhranné potrubí |
| montáž a umístění přechodu | 5 |
| provedení jednotlivých spojů | 10 |
| montáž upevnění | 5 |
| provedení otvoru pro vyústku | 5 |
| osazení vyústky | 5 |
| provedení otvoru pro napojení potrubí ALUFLEX | 5 |
| osazení talířového ventilu | 5 |
| Čtyřhranné potrubí celkem: | 40 |
| SPIRO potrubí |
| provedení jednotlivých spojů | 15 |
| montáž upevnění | 5 |
| provedení otvoru pro vyústku | 5 |
| osazení vyústky | 5 |
| SPIRO potrubí celkem: | 30 |
| PVC vzduchotechnické potrubí |
| provedení jednotlivých spojů | 10 |
| montáž upevnění | 5 |
| osazení mřížky | 5 |
| PVC potrubí celkem: | 20 |
| Dodržení BOZP | 10 |
| Maximální počet bodů celkem: | 100 |