Beton
Prezentace pro komplexní úlohu

---
Beton
Beton je dnes jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů. Vzniká stmelením kameniva cementovým pojivem.
Druh a třídu betonu značíme písmenem C (concrete) a číslem za písmenem, které udává pevnost betonu v tlaku v N/mm2 (např. C 16/20)
Čím vyšší číslo, tím vyšší pevnost betonu

---
Složky betonu
Pojivo – cement
Plnivo – kamenivo různých frakcí
Voda – záměsová a ošetřovací
Přísady – ovlivňují jednotlivé vlastnosti betonu
Vzduch
Vlastnosti betonu jsou ovlivňovány kvalitou jednotlivých složek a vzájemným poměrem míšení

---
Pojivo
U cementového betonu je pojivem cement.
Cement vyplňuje mezery mezi nejjemnějším kamenivem, aby měl beton nejen potřebnou pevnost, ale i další požadované vlastnosti.
Čím je vyšší třída cementu, tím je větší pevnost betonu.
Není povoleno směšovat cementy různého druhy, původu a třídy.

---
Druhy cementu a barevné značení
Druhy cementu podle složení:
CEM I -   portlandský cement (černý)
CEM II -  portlandský cement směsný (zelený)
(struskoportlandský)
CEM III -  vysokopecní cement (červený)
CEM IV - pucolánový cement (modrý)
CEM V -  směsný cement (hnědý)

---
Plnivo
Plnivem v betonu je kamenivo různých frakcí
Kamenivo musí být pevné, odolné proti povětrnosti, proti změnám teplot a vlhkosti. Musí mít vhodný tvar a velikost, nesmí být znečištěné.
Kamenivo vytváří kostru betonu, proto musí obsahovat všechny velikostní frakce.

---
Voda
Voda v betonu musí být čistá, neznečištěná.
Voda zaručuje hydrataci cementu.
Vodu v betonu rozdělujeme na záměsovou a ošetřovací.
Podle množství vody získáváme potřebnou konzistenci betonu(velmi tuhá, tuhá, plastická, měkká, tekutá).
Množství vody významně ovlivňuje pevnost betonu (při stejném množství cementu bude pevnost betonu tím menší, čím více vody bude použito k jeho přípravě)
Dávkování vody závisí na velikosti a nasákavosti kameniva.
Dávkování vody určuje vodní součinitel (poměr hmotnosti záměsové vody a hmotnosti cementu v jednotce čerstvého betonu)

---
Přísady
Jsou tekuté nebo práškové látky, které ve velmi malém množství významně ovlivňují vlastnosti betonu.
Druhy:
Plastifikační, ztekucující
Provzdušňující
Vodotěsné
Urychlující tuhnutí a tvrdnutí
Zpomalující tuhnutí

---
Vzduch
Je nedílnou součástí betonové směsi.
Při výrobě hutného betonu jej vypuzujeme zhutňováním(vibrováním, válcování, dusání, lisováním, propichováním…).
Při výrobě lehkých betonů jej dodáváme pomocí vzduchotvorných přísad nebo pórovitého kameniva.

---
Poměry míšení
Poměr kameniva(drobné:hrubé)
Nejvhodnější poměr kameniva poskytuje požadovanou pevnost betonu při minimální spotřebě cementu, nejčastěji 40 : 60 (písek:štěrku).
Poměr cementu ke kamenivu
Beton bez výztuže – obvykle 200-400kg na 1m3
Vyztužený – min. 240kg na 1m3
Poměr vody k cementu
Hustota a zpracovatelnost betonové směsi je závislá na množství vody , tvaru kameniva a poměru vody ke všem suchým složkám. K hydrataci 1kg cementu je třeba min.0,23 l vody.

---
Rozdělení betonů
Beton (prostý, bez výztuže)
Vyztužený (železobeton, s výztuží)
Předpjatý (s předpjatou výztuží)
Speciální (lehký, vodotěsný, pohledový..)

---
Vlastnosti
Výhody
Pevnost v tlaku
Tvrdost
Trvanlivost
Tvárlivost
Ekonomičnost
Ohnivzdornost
Nevýhody
Velká objemová hmotnost (přibližně od 2000kg/m3 dle druhu)
Špatná tepelná izolace
Špatná zvuková izolace
Nákladné rekonstrukce
Objemové změny

---
Výroba a doprava betonové směsi
Výroba:
Ručně – max. 0,5 m3směsi
Strojně (ambulantně nebo v centrální betonárce)
Doprava:
Domíchávači, nákladními automobily, čerpadly, jeřáby se zásobníky, ručními kolečky…
Cestou nesmí dojít k rozmíšení, dopravenou směs je vhodné před zpracováním promíchat.
Není dovoleno již tuhnoucí směs před uložením upravovat vodou na potřebnou zpracovatelnost.

---
Ukládání betonové směsi
Před ukládáním do výkopu se provede kontrola základové spáry
Před ukládáním do bednění se dřevěné bednění navlhčí vodou, ocelové musíme natřít odbedňovávacím olejem a bednící překližky olejem nebo parafínem.
Betonová směs se ukládá ve vodorovných vrstvách podle druhu zhutnění
Směs se nesmí házet do hloubky větší než 1,5m

---
Ošetřování betonu
První den chránit tuhnoucí směs před povětrností
Celou dobu chránit před otřesy a nárazy
Tvrdnoucí směs kropit a chránit před vyschnutím
V zimním období lze urychlit tuhnutí betonu zvýšením dávky cementu o 10%, použitím přísad, ohřevem vody na max.80°C nebo propařováním kameniva.

---
Použitá literatura
Zednické práce
Technologie 1. ročník pro odborná učiliště
ISBN 80-85989-76-X
Materiály – učebnice pro odborná učiliště, obor zednické práce, ISBN 7320-083- X

---
Národní pedagogický institut České republiky
modernizace odborného vzdělávání
www.projektmov.cz

---
Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání
a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních
a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky.