|  |  | Číslo úlohy: | Číslo žáka: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ – PRACOVNÍ SEŠIT | 2 - 8 |  |
|  | Název úlohy: Osciloskopické měření elektrických veličin | Listů: 4 | List: 1 |

Zadání:

a,	Pomocí osciloskopu změřte a zakreslete průběhy neznámých signálů.

b,	Ze zobrazených průběhů stanovte základní časové a napěťové veličiny (Umax, Uef, Ustř, Ušš, perioda T, frekvence f, střída S,…..).

Rozbor:

Osciloskop můžeme používat k zobrazení časového průběhu měřené veličiny, nebo k jejímu přesnému měření. K tomuto účelu je před stínítkem obrazovky umístněn rastr viz obr.1, který umožňuje odečítání velikosti napětí a času. Chceme-li použít osciloskop k přesnému měření určité fyzikální veličiny (dále jen napětí), musíme před vlastním měřením provést tzv. kalibraci. Kalibrace se provádí pomocí referenčního signálu, podle kterého se dostaví napěťová citlivost kanálu Y (nebo X) tak, aby souhlasil počet celých dílků s hodnotou citlivosti u vstupního děliče. Totéž lze provést i pro časovou osu X – obvykle stačí dát točítko plynulého nastavení časové základny do polohy CAL.

Při měření napěťových i časových parametrů postupujeme tak, že volíme pomocí přepínačů takovou vstupní citlivost a takový kmitočet časové základny, aby byl signál co největší a odečítání z obrazovky co nejpřesnější. Je to obdoba pravidla používaného při měření pomocí analogových měřicích přístrojů.

osa Y: kY  [ V/ dílek]

osa X: kX [ sec / dílek]

ílkůd

5,4=

šš

α

α1 = 5,4 dílků	α2 = 1,0 dílků

Obr.1 Rastr stínítka obrazovky	Obr.2 Odečítání měřených veličin z obrazovky

Příklad odečítání měřených veličin ze stínítka obrazovky je na obr.2. Mezivrcholová hodnota napětí se vypočítá podle vztahu:

Ušš = kY . αšš

Velikost časových intervalů je dána vztahy:

t1 = kX . α1

t2 = kX . α2

Úkol:

a, Popište k čemu se používá osciloskop.

b, Do části Příklad výpočtů vypište rovnice pro výpočet u, Umax, Uef, Ustř , které platí u sinusového průběhu bez a se stejnosměrnou složkou.

|  |  | Číslo úlohy: | Číslo žáka: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ – PRACOVNÍ SEŠIT | 2 - 8 |  |
|  | Název úlohy: Osciloskopické měření elektrických veličin | Listů: 4 | List: 2 |

Schéma pro měření: Schéma zapojení pro měření časových průběhů napětí

G	UG	OSC

Použité měřicí přístroje a pomůcky:

| Označení | Název | Typ | Tp | Použitý | Inventární |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rozsah | číslo |

Postup měření:

Měření časových průběhů napětí

Zapneme osciloskop, nastavíme jas a ostrost stopy elektronového paprsku. Před měřením provedeme kalibraci následujícím způsobem. Nastavíme vstup z prvního kanálu a automatickou synchronizaci podle prvního kanálu. Připojíme sondu k vestavěného referenčnímu zdroji signálu. Volič napěťových rozsahů a časové základny přepneme na vhodný rozsah. Pomocí regulačního prvku citlivosti vstupního zesilovače nastavíme na obrazovce patřičnou amplitudu signálu a zkontrolujeme přesnost časové základny. Stejným postupem provedeme i kalibraci druhého kanálu.

Osciloskop připojíme ke zdroji neznámého signálu a určíme všechny potřebné veličiny. Při výpočtu veličin odečtených z osciloskopu postupujeme jako u analogových měřících přístrojů, výchylku v dílcích násobíme konstantou zvoleného rozsahu. Při použití osciloskopické sondy je nutné započítat případný vestavěný dělící poměr.

Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot:

č.pr.	aY [d]	kY [	]	Uss [d]	aX [d]	kX [	]	T [ms]	Ušš [V]	Uss [V]	Umax[V]	Uef [V]	Ustř [V]	f [Hz]

1

2

3

4

5

6

7

|  |  |  | Číslo úlohy: | Číslo žáka: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ – PRACOVNÍ SEŠIT | 2 - 8 |  |
|  | Název úlohy: Osciloskopické měření elektrických veličin | Listů: 4 | List: 3 |
|  | Měřený průběh č.1 | Měřený průběh č.2 |  |  |

Měřený průběh č.3	Měřený průběh č.4

Měřený průběh č.5	Měřený průběh č.6

|  |  | Číslo úlohy: | Číslo žáka: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ – PRACOVNÍ SEŠIT | 2 - 8 |  |
|  | Název úlohy: Osciloskopické měření elektrických veličin | Listů: 4 | List: 4 |

Měřený průběh č.7

Příklad výpočtů:

Závěr: